Россия

Общество с ограниченной ответственностью

«Универсал-Сервис»

ИНН 6316173339, КПП 631601001, р/с 4070281616060000789 в Филиал «Поволжский»  ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» г.Тольятти  БИК 043678713 к/с 301018104000000, 443045,Р.Ф.  г. Самара, ул.Авроры, д.140, литера Б-Б5, этаж 2, оф.19.тел: (846) 264-46-00;  264-46-01 www.us63.ru

Коммерческое предложение

Выражаю Вам свою признательность и направляю коммерческое предложение на поставку универсального фронтального погрузчика  словацкого завода Way Industry LOCUST:

  Маневренный - хорошая динамика и легкость управления Локуст обеспечивается немецкой гидравликой Bosch-Rexroth, погрузчик демонстрирует настоящие "акробатические номера"

  Многофункциональный - большой выбор навесного оборудования позволяет погрузчику Локуст заменить целый парк узкоспециализированных машин, удобные разъемы обеспечивают легкую и быструю смену навесного оборудования. Универсальный погрузчик Locust может быть использован для широкого спектра работ.

  Компактный - работа в ограниченном пространстве (ланшафтный дизайн, ремонтные работы, уборка территории и пр.)

  Мощный — 16-ти клапанный двигатель Yanmar (Япония) с жидким охлаждением прекрасно проявляет себя в российских условиях.

| Универсальный фронтальный погрузчик на четырехколесном шасси, управляемый скольжением колес Locust 1203 Грузоподъемность-1200 кг Двигатель Yanmar 4TNV 98(Япония) Гидравлика BOSCH-Rexroth Рабочая масса -3950 кг Объем ковша -0,65 м3 Высота погрузчика 2205 мм Длина погрузчика с ковшом 3745 мм Ширина погрузчика с ковшом 2100 мм Минипогрузчики LOCUST характеризуются:  высокой мощностью  исключительной экономичностью в эксплуатации  простым и безопасным обслуживанием  хорошей маневренностью малой массой и быстросменными дополнительными устройствами Модели погрузчиков LOCUST 853, 903 и 1203 выпускаются с системой LUDV(Германия), которая отключает незадействованные в данный момент гидролинии, снижая нагрузку на двигатель, что позволяет добиться огромной экономии по расходу топлива (Расход топлива – 3,5 л/ч) На 26-й международной выставке – продаже строительства CONECO 2005 погрузчик LOCUST 903 был награжден ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ и был признан погрузчиком года. | Преимущества минипогрузчиков LOCUST  Продольное расположение двигателя  Двухскоростная трансмиссия  Стрела П образный короб увеличенной геометрии с усилителями  Два гидроцилиндра наклона ковша  Доступность при ремонте и ТО и возможность независимого ремонта двигателя и трансмиссии  Вся электрика и гидравлика проложена высоко от пола  Гидравлика BOSCH-REXROTH  Двигатель YANMAR (Япония) наиболее экономичный по сравнению с другими  Дно погрузчика полностью герметично: двигатель надежно защищен от любого внешнего воздействия.  Отличное качество изготовления  Близость производителя (Европа) |
| --- | --- |

LOCUST L 1203 Высота погрузчика 2205 мм Дллина погрузчика с ковшом 3745 мм Ширина погрузчика с ковшом 2100 мм Эксплуатационная масса 3950 кг Номинальная грузоподъёмность 1200 кг Пункт перегрузки 2400 кг Номинальная скорость 13 км/ч Высоко насыпанный объём ковша 0,65 м3 Сила разрыва 29 кН Сила тяги 41 кН Сила подъёма 31 кН Досягаемость 845 мм Максимальная высота высыпания 2990 мм Тип двигателя YANMAR 4TNV 98 ZNWI STAGE III A (Япония) Оценка мощности/повороты 51 кВт/2500 об./мин Вид приведения в движение Гидростатический Регулационный гидрогенератор движения BOSCH-REXROTH (Германия) Константный гидродвигатель движения BOSCH-REXROTH (Германия) Гидравлика движения – рабочее давление 35 МПа Вид управления Гидравлическое Рабочее давление управления 2,5 МПа Управление скольжением колёс Гидрогенератор рабочего оборудования Регулационный – LS/LUVD Распределитель рабочего оборудования с закрытой серединой и давленным балансиром Рабочее давление на навесное оборудование 18,5 МПа Проток рабочей гидравлики 112 л/мин Выравнивание ковша гидравлическое* Гарантированная уровень акустической мощности 101 дБ Шины стандартные 12 x 16,5 Электрическая установка 12 B * при подъёме и спуске

Примечание: погрузчик идет в стандартной комплектации с основным ковшом, зеркалами, подсветкой номерного знака, печкой, ЗИП  на 1-е ТО

Цена  за 1 шт.  41 500 евро.

Гарантия: 24 месяца с момента поставки или 1800 М/ч.

Имеется своя сервисная служба.

Срок поставки: в наличии на складе в Самаре.

НА ПОГРУЗЧИКАХ УСТАНОВЛЕНА СИСТЕМА ЭКОНОМИИ ТОПЛИВА:

Краткий расчет на год в соотношении с конкурентными погрузчиками

| Наименование | LOCUST | Другие погрузчики |
| --- | --- | --- |
| Расход топлина на 1 мото/час | 4 л | 11 л |
| цена солярки, руб. | 18 руб. | 18 руб. |
| Цена за 1 мото/час (руб.) | 72 руб. | 198 руб. |
| Сумма за смену (8 часов) | 576 руб. | 1584 руб. |
| Сумма за месяц при работе (8 часов), 22 раб.дня | 12 672 руб. | 34 848 руб. |
| Сумма за 12 месяцев | 152 064 руб. | 418 176 руб. |
| ЭКОНОМИЯ от других погрузчиков составляет |  | 266 112 руб. |

ОПЦИИ: кондиционер  2000 евро.

С Уважением Владимир Яковлевич.
Тел.(846)264-46-00 us-63@mail.ru