Россия

Общество с ограниченной ответственностью

«Универсал-Сервис»

ИНН 6316173339, КПП 631601001, р/с 4070281616060000789 в Филиал «Поволжский»  ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» г.Тольятти  БИК 043678713 к/с 301018104000000, 443045,Р.Ф.  г. Самара, ул.Авроры, д.140, литера Б-Б5, этаж 2, оф.19.тел: (846) 264-46-00;  264-46-01 www.us63.ru

Коммерческое предложение

Выражаю Вам свою признательность и направляю коммерческое предложение на поставку универсального фронтального погрузчика  словацкого завода Way Industry LOCUST:

  Маневренный - хорошая динамика и легкость управления Локуст обеспечивается немецкой гидравликой Bosch-Rexroth, погрузчик демонстрирует настоящие "акробатические номера"

  Многофункциональный - большой выбор навесного оборудования позволяет погрузчику Локуст заменить целый парк узкоспециализированных машин, удобные разъемы обеспечивают легкую и быструю смену навесного оборудования. Универсальный погрузчик Locust может быть использован для широкого спектора работ.

  Компактный - работа в ограниченном пространстве (ланшафтный дизайн, ремонтные работы, уборка территории и пр.)

  Мощный - 16-ти-клапанный двигатель Yanmar (Япония) с жидким охлаждением прекрасно проявляет себя в российских условиях.

| Универсальный фронтальный погрузчик на четырехколесном шасси, управляемый скольжением колес Locust 903 Грузоподъемность-900 кг Двигатель Yanmar 4TNV 98 Гидравлика BOSCH-Rexroth Рабочая масса -3225 кг Объем ковша -0,43 м3 Высота погрузчика 2080 мм Длина погрузчика с ковшом 3390 мм Ширина погрузчика с ковшом 1880 мм Минипогрузчики LOCUST характеризуются:  высокой мощностью  исключительной экономичностью в эксплуатации  простым и безопасным обслуживанием  хорошей маневренностью малой массой и быстросменными дополнительными устройствами Модели погрузчиков LOCUST 853, 903 и 1203 выпускаются с системой LUDV(Германия), которая отключает незадействованные в данный момент гидролинии, снижая нагрузку на двигатель, что позволяет добиться огромной экономии по расходу топлива (Расход топлива – 3,5 л/ч) На 26-й международной выставке – продаже строительства CONECO 2005 погрузчик LOCUST 903 был награжден ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ и был признан погрузчиком года. | Преимущества минипогрузчиков LOCUST  Продольное расположение двигателя  Двухскоростная трансмиссия (опция + 70 000руб.)  Стрела П-образный короб увеличенной геометрии с усилителями  Два гидроцилиндра наклона ковша  Доступность при ремонте и ТО и возможность независимого ремонта двигателя и трансмиссии  Вся электрика и гидравлика проложена высоко от пола  Гидравлика BOSCH-REXROTH  Двигатель YANMAR (Япония) наиболее экономичный по сравнению с другими  Дно погрузчика полностью герметично: двигатель надежно защищен от любого внешнего воздействия.  Отличное качество изготовления  Близость производителя (Европа) |
| --- | --- |

LOCUST L 903 Высота погрузчика 2060 мм Дллина погрузчика с ковшом 3385 мм Ширина погрузчика с ковшом 1880 мм Эксплуатационная масса 3344 кг Номинальная грузоподъёмность 900 кг Пункт перегрузки (макс.грузо-ть) 1844 кг Номинальная скорость 13 км/ч Высоко насыпанный объём ковша 0,43 м3 Сила разрыва 28 кН Сила тяги 32 кН Сила подъёма 24 кН Досягаемость 745 мм Максимальная высота высыпания 2590 мм Тип двигателя YANMAR 4TNV 98 ZNWI STAGE III A Оценка мощности/повороты 51 кВт/2500 об./мин Вид приведения в движение Гидростатический Регулационный гидрогенератор движения BOSCH-REXROTH Константный гидродвигатель движения BOSCH-REXROTH Гидравлика движения – рабочее давление 35 МПа Вид управления Гидравлическое Рабочее давление управления 2,5 МПа Управление скольжением колёс Гидрогенератор рабочего оборудования Регулационный – LS/LUVD Распределитель рабочего оборудования с закрытой серединой и давленным балансиром Рабочее давление на навесное оборудование 18,5 МПа Проток рабочей гидравлики 112 л/мин Выравнивание ковша гидравлическое* Гарантированная уровень акустической мощности 101 дБ Шины стандартные 12 x 16,5 Электрическая установка 12 B * при подъёме и спуске

Примечание: погрузчик идет в стандартной комплектации с основным ковшом, зеркалами, подсветкой номерного знака, печкой, ЗИП  на 1-е ТО

Цена  за 1 шт. 34 100 евро.

Гарантия: 24 месяца с момента поставки или 1800 М/ч.

Имеется своя сервисная служба.

НА ПОГРУЗЧИКАХ УСТАНОВЛЕНА СИСТЕМА ЭКОНОМИИ ТОПЛИВА:

Краткий расчет на год в соотношении с конкурентными погрузчиками

| Наименование | LOCUST | Другие погрузчики |
| --- | --- | --- |
| Расход топлива на 1 мото/час | 4 л | 11 л |
| цена солярки, руб. | 30,00 руб. | 30,00 руб. |
| Цена за 1 мото/час (руб.) | 120,00 руб. | 330,00 руб. |
| Сумма за смену (8 часов) | 960,00 руб. | 2 640,00 руб. |
| Сумма за месяц при работе (8 часов), 22 раб.дня | 21 120,00 руб. | 58 080,00 руб. |
| Сумма за 12 месяцев | 253 440,00 руб. | 696 960,00 руб. |
| ЭКОНОМИЯ от других погрузчиков составляет |  | 443 520,00 руб. |

С Уважением Владимир Яковлевич.
Тел.(846)264-46-00 us-63@mail.ru