Россия

Общество с ограниченной ответственностью

«Универсал-Сервис»

ИНН 6316173339, КПП 631601001, р/с 4070281616060000789 в Филиал «Поволжский»  ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» г.Тольятти  БИК 043678713 к/с 301018104000000, 443045,Р.Ф.   г. Самара, ул.Авроры, д.140, литера Б-Б5, этаж 2, оф.19.тел:(846)264-46-00; 264-46-01www.us63.ru

Уважаемые господа!

## Предлагаем Вашему вниманию  компактный многофункциональный мини-погрузчик LOCUST L753М:

##   Маневренный - хорошая динамика и легкость управления Локуст обеспечивается немецкой гидравликой Bosch-Rexroth, погрузчик демонстрирует настоящие "акробатические номера"

  Многофункциональный - большой выбор навесного оборудования позволяет погрузчику Локуст заменить целый парк узкоспециализированных машин, удобные разъемы обеспечивают легкую и быструю смену навесного оборудования. Универсальный погрузчик Locust может быть использован для широкого спектора работ.

  Компактный - работа в ограниченном пространстве (ланшафтный дизайн, ремонтные работы, уборка территории и пр.)

  Мощный - 16-ти-клапанный двигатель Yanmar (Япония) с жидким охлаждением прекрасно проявляет себя в российских условиях.

Универсальный фронтальный погрузчик на четырехколесном шасси, управляемый скольжением колес Locust 753м

Грузоподъемность-750 кг

Двигатель Yanmar 4TNV 94

Гидравлика BOSCH-Rexroth

Рабочая масса -2940 кг

Объем ковша -0,4 м3

Высота погрузчика 2040 мм

Длина погрузчика с ковшом 3340 мм

Ширина погрузчика с ковшом 1780 мм

Минипогрузчики LOCUST характеризуются:

  высокой мощностью

исключительной экономичностью в эксплуатации

  простым и безопасным обслуживанием

  хорошей маневренностью

малой массой и быстросменными дополнительными устройствами.Возможно установить противовес для увеличения грузоподъёмности до  850 кг.

Модели погрузчиков LOCUST 753, 903 и 1203 выпускаются с системой LUDV(Германия), которая отключает незадействованные в данный момент гидролинии, снижая нагрузку на двигатель, что позволяет добиться огромной экономии по расходу топлива (Расход топлива средний– 3,4 л/ч)

На 26-й международной выставке – продаже строительства CONECO 2005 погрузчик LOCUST  был награжден ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ и был признан погрузчиком года

Высота погрузчика 2070 мм
Длина погрузчика с ковшом 3400 мм  Длина погрузчика  бес ковша  2685 мм
Ширина погрузчика с ковшом 1765 мм
Эксплуатационная масса  4100 кг
Номинальная грузоподъёмность 750 кг
Пункт перегрузки 1500 кг
Номинальная скорость 8/16 км/ч
Высоко насыпанный объём ковша 0,4 м3
Сила разрыва 23 кН
Сила тяги 31,5 кН
Сила подъёма 19 кН
Досягаемость 825 мм
Высота погрузки  3250 мм
Тип двигателя  дизель YANMAR 4TNV 88 BDVL  Япония
Мощность 34,2 кВт/2800 об./мин-1     Объём цилиндров  2198
Вид приведения в движение Гидростатический
Регулационный гидрогенератор движения BOSCH-REXROTH
Константный гидродвигатель движения BOSCH-REXROTH
Гидравлика движения – рабочее давление 35 МПа
Вид управления Рабочее давление управления 2,5 МПа
Рабочее давление на навесное оборудование 18 МПа
Проток рабочей гидравлики 72 л/мин
Выравнивание ковша механическое*
Средний расход топлива 3,4 л/час
Шины стандартные 10 x 16,5
Электрическая установка 12 B
* при подъёме и спуске
Гарантия 2 года или 1800 мточасов, что наступит ранее

На погрузчик LOCUST возможно устанавливать навесное оборудование от погрузчиков МКСМ и UNC бес переделок и адаптеров.

Цена 30 850 евро

Срок поставки : погрузчик в наличии

С Уважением Владимир Яковлевич.

Тел.(846)264-46-00 us-63@mail.ru