Фронтальный погрузчик CTK S920

Основные технические характеристики:

| Номинальная грузоподъёмность, кг | 2000 |
| --- | --- |
| Вес погрузчика, кг | 4550 |
| Объём ковша, м.куб | 1 |
| Максимальная сила тяги | ≥54кН |
| Максимальная подъёмная сила | ≥51кН |
| Максимальный преодолеваемый уклон, град. | 30 |
| Габаритные размеры, мм | 5210х1900х2800 |
| Двигатель | ZHAZG1 63кВт |
| Модель коробки передач | ZL28B |
| Тип коробки передач | автоматическая, с переключением под нагрузкой |
| Количество передач | 2 вперед, 2 назад |
| Скорость движения, км/ч | 30 |
| Давление в системе, мПа | 16 |
| Тип управления | джойстик |
| Скорость подъёма стрелы, с | 4.8±0.2 |
| Время рабочего цикла, с | 10.2±0.5 |
| Объём гидробака, л | 80 |
| Шины | 23,5/70-16, 16 слойные, диск 10.00G |
| Давление в передних колесах, мПа | 0,22 |
| Давление в задних колесах, мПа | 0,18 |
| Кондиционер, магнитола, печка, камера заднего вида, вентилятор, омыватель стекол, проблесковый маячок. |

Особенности модели:

- высоконадежная трансмиссия;

- высоконадежные ведущие мосты;

- используются самые надежные в Китае гидравлические системы, прочные, долговечные, с высокой информативностью ответа;

- укрепленная долговечная рама; - наличие камеры заднего вида. -Погрузчик имеет механизм быстрой замены рабочего оборудования, что позволяет легко менять различное навесное оборудование. -Гидролиния для дополнительного навесного оборудования. Цена 23 962 $. Дополнительно на выбор покупателя различное навесное оборудование: Наименование Стоимость оборудования, $ с НДС Самара Отвал снегоуборочный 2880 Захват для бревен 2880 Щетка, длина 2500 мм 3720 Насадка для бурения, длина 1500 мм, диаметр 400 мм 3720 Вилы палетные 2650

Предоставляем услуги по техническому обслуживанию в гарантийный период и послегарантийный, поставляем запасные части.

Гарантия - 1 год. (мосты, двигатель, коробка), либо 2000 моточасов.

Cрок поставки 10-15 дней

Условия оплаты: 50 % предоплата + 50% по прибытию в Самару.

С Уважением Владимир Яковлевич

т 8(846)264-46-00.

# Text boxes

|  | Россия Общество с ограниченной ответственностью «Универсал-Сервис» 443045,Р.Ф.г. Самара, ул.Авроры, д.140, литера Б-Б5, этаж 2, оф.19.Тел: (846) 264-46-00; 264-46-01, www:us63.ru |
| --- | --- |